## Slide 1: چرخة طراحی با PLD

## Slide 2: چرخة طراحی
  ورود طرح (design entry) یا توصیف آن (description)
    جدول درستی
    شماتیک
    شکل موج
    دیاگرام حالت
    زبان توصیف سخت‌افزار
Design Entry
Synthesis
Place & Route
Configuration Bitstream
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 3: چرخة طراحی
زبان توصیف سخت‌افزار
  پردازش آسان
  استاندارد
    VHDL
    Verilog
    SystemC
    AHDL
    ...
process(CUR, D, P)
begin
case CUR is
when START =>
if (D, P) = “00” then
NEXT <= START;
elsif (D, P) = “01” then
NEXT <= FULL;
elsif (D, P) = “10” then
NEXT <= P200;
end if;
when P200 =>
if (D, P) = “00” then
NEXT <= P200;
elsif (D, P) = “01” then
NEXT <= FULL;
elsif (D, P) = “10” then
NEXT <= P400;
end if;
when P400 =>
if (D, P) = “00” then
NEXT <= P400;
else
NEXT <= FULL;
end if;
when FULL =>
NEXT <= START;
end process;

## Slide 4: چرخة طراحی
سنتز:
  تولید مدار
    فلیپ فلاپ‌ها + معادلات بولین مدارهای ترکیبی
  نگاشت فناوری (technology mapping)
  بهینه‌سازی مدار

## Slide 5: چرخة طراحی
سنتز:
  تولید مدار
    فلیپ فلاپ‌ها + معادلات بولین مدارهای ترکیبی
  نگاشت فناوری (technology mapping)
    تبدیل معادلات بولین به منابع سخت‌افزاری موجود در تکنولوژی
  بهینه‌سازی مدار
Design Entry
Synthesis
Place & Route
Configuration Bitstream
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 6: سنتز و نگاشت فناوری
خروجی سنتز:
  نت لیست مدار بر حسب اجزای موجود در تراشه
    چه اجزایی و نحوة اتصال آنها (به هم و به پورت‌ها)

## Slide 7: خروجی ابزار سنتز

## Slide 8: چرخة طراحی
جایابی (placement):
  اختصاص محل به اجزای مدار
    تخصیص بلوک‌های منطقی به اجزای مدار
    تلاش برای چیدمان بهینه
Design Entry
Synthesis
Place & Route
Configuration Bitstream
Simulation
Simulation
Simulation

## Slide 9: چرخة طراحی
مسیریابی (routing):
  تعیین مسیر برای اتصالات
    تعیین قطع یا وصل بودن سوییچ‌ها
    تلاش برای تکمیل مسیریابی همة اتصالات

## Slide 10: چرخة طراحی
مسیریابی (routing):
  خروجی مسیریابی: bitstream

## Slide 11: چرخة طراحی
چرخة طراحی:
  نیاز به تکرار زیاد
کامپايل
اجرا
برنامه نويسي
ويرايش
کامپايل
شبيه سازي
ورود طرح
ويرايش
سنتز
شبيه سازي
ويرايش

## Slide 12: Productivity Gap
تکنولوژی ساخت:
  قانون مور: هر 18 تا 24 ماه: مقدار سخت‌افزار در واحد سطح: دو برابر
توانایی طراحان:
  سرعت پیشرفت کمتر
محورهای عمودی: لگاریتمی

## Slide 13: Productivity Gap
اوایل دهة 1980:
  10،000 ترانزیستور
  100 نفر-ماه
  بهره‌وری: 100 ترانزیستور بر نفر-ماه
اکنون:
  3 میلیارد ترانزیستور
  1500 نفر برای 40 ماه
  بهره‌وری: 50،000 ترانزیستور بر نفر-ماه
پیچیدگی تراشه: 300،000 برابر
بهره‌وری: 500 برابر

## Slide 14: Productivity Gap
منحنی واقعی‌تر: زیگزاگ