## Slide 1: تراشه‌هاي منطقي برنامه پذير

## Slide 2: چرخه ي طراحي براي FPLDها
Design Entry
  Schematic Netlist
  HDL
  Waveform
  State Diagram

## Slide 3: Textual or Schematic
Most people today use textual languages (like VHDL or Verilog) rather than schematic for most digital design.
  Schematics make poor use of screen space.
  Not appropriate for large designs.
  Easier tooling (parsing).

## Slide 4: FPGA Placement & Routing

## Slide 5: Field Programmable Gate Array (FPGA)

## Slide 6: چرخه ي طراحي براي FPLDها
مزايا:
  کوتاه شدن پروسه ي طراحي.
نوآوري بيشتر (پروسه ي طراحي به مراحل بالاتر رفتاري منتقل مي شود) (تشابه با زبانهاي سطح بالا)
Debug طرح بسيار آسانتر و سريعتر.
  مانند سيکل برنامه نويسي:
تغييرات در طرح بسيار آسانتر.
  بعضي شرکتها نسخه هاي جديد سخت افزار خود را روي CD يا از طريق اینترنت در اختيار مشتري خود قرار مي دهند تا EPROM را مجددا برنامه ريزي کند.
کامپايل
اجرا
برنامه نويسي
ويرايش
کامپايل
شبيه سازي
ورود طرح
ويرايش
سنتز
شبيه سازي
ويرايش

## Slide 7: Productivity Gap
Moore's Law:
  Our ability to manufacture logic transistors:
    ~ 58% per year.
Productivity of designers:
  Their ability to design and implement correct and testable transistors per staff-month:
    < 25% per year.

## Slide 8: Design Productivity Gap
1981 leading edge chip required 100 man-months
  10,000 transistors / 100 transistors/man-month
2002 leading edge chip requires 30K man-months
  150,000,000 / 5000 transistors/man-month
Designer cost increase from $1M to $300M

## Slide 9: مقايسه ي FPLD و ساير سبکها
سرعت:
  چند صد MHz : بسيار بالاتر از سيستمهاي SSI-based اما کمتر از ASIC و Custom (حدود 3-4 برابر)
  Ian Kuon , Jonathan Rose, “Measuring the gap between FPGAs and ASICs,” FPGA, 2006.
  علت کندي:
    اتصالات برنامه پذير  مقاومت و خازن
دانسيته:
  کمتر از ASIC (حدود 40/1 يا 20/1)

## Slide 10: مقايسه ي FPLD و ساير سبکها
توان مصرفي:
  بيشتر از ASIC (حدود ده برابر)
زمان توسعه:
  FPLD: prototyping و شبيه سازي با استفاده از Toolها (چند روز و هفته)
  ASIC: ساخت maskها، ساخت ويفر، packaging، Testing بسيار وقت گير (چند ماه)

## Slide 11: مقايسه ي FPLD و ساير سبکها
Prototyping :
  در FPLD به سرعت مي توان نمونه اوليه را توليد کرد: Time-to-Market
  بعضي از شرکتها نسخه Mask Programmed را به مشتري عرضه مي کنند.
هزينه ي تست:
  در FPLD کاربر مجبور نيست براي هر طرح، IC را تست کند.

## Slide 12: مقايسه ي FPLD و ساير سبکها
تغيير در طرح :
  FPLD را مي توان به طور الکتريکي در چند ميلي ثانيه (تا دقيقه) customize کرد.
  ASIC نياز به custom mask چند هزار دلاري دارد (براي توليد بسيار بالا قابل توجيه است).
Inventory Risk:
  در ASIC بايد ميزان نياز بازار به دقت ارزيابي شود (بيش از حد يا کم توليد نشود)
  اما FPLD مانندSSI وMSI استاندارد براي نيازهاي عام قابل استفاده است.

## Slide 13: مقايسه ي FPLD و ساير سبکها
هزينه:
  مسايل بالا در هزينه تاثير دارند.
  ASIC براي تعداد بسيار بالا مقرون به صرفه است.
  FPLD از نظر طراحي و تغيير در طرح مقرون به صرفه است.
    Tooling
    Testing
    NRE (Non-Recurring Engineering Cost ) اوليه:
        ASIC چندصد هزار دلار (طراحي، توليد ماسکها، توسعه ي تست)
     انتخاب بين FPLD و ASIC بستگي به کاربرد و حجم توليد دارد.

## Slide 14: مقايسه ي FPLD و Custom Logic
Requirement
FPLD
Discrete Logic
Semi-/Full-Custom Logic
Speed
Density
Cost
Prototype
Manufacturing
Future Modification
Inventory
Development Tool
Very Effective
Adequate
Poor