## Slide 1: زبان توصیف سخت‌افزار
Hardware Description Language

## Slide 2: زبان‌ها
  VHDL
    یادگیری حداقل یک زبان به طور کامل
      یادگیری ناقص و سعی و خطا  سخت شدن توصیف و اشکال‌زدایی
    اصول یکسان – ساختارهای نحوی متفاوت
    VHSIC HDL (اوایل دهة 1980)
    مبتنی بر زبان ADA

## Slide 3: VHDL
کاربردها:
  مستندسازی:
    به جای توصیف زبان طبیعی:
      نادقیق (برداشت‌های مختلف)
      غیر قابل پردازش

## Slide 4: VHDL
کاربردها:
  مدل‌سازی:
    مراحل اولیة طراحی:
      عملکرد و رفتار کلی مشخص است
      توصیف الگوریتم با دستورهای رفتاری
      کمک به فهم صورت مسأله
      جلوگیری از سرایت اشکالات به سطوح پایین طراحی

## Slide 5: VHDL
کاربردها:
  مدل‌سازی:
    مثال: کنترل‌کنندة آسانسور
...
while (true)
begin
...
if (REQUEST = true)then
if (REQUEST_FLOOR > CURRENT_FLOOR) then
MOVE_UP (CURRENT_FLOOR, ...);
else
MOVE_DOWN (CURRENT_FLOOR, ...);
end if;
end if;
...
end;
...

## Slide 6: VHDL
کاربردها:
  سنتز
    تولید خودکار مدار از توصیف
    زیرمجموعة قابل سنتز
      لزوم آشنایی با این زیرمجموعه
      تفاوت ابزارها  portable code
        کد غیر قابل سنتز برای دیگری
        مدار متفاوت
      کلیات یکسان
    این درس:
      موارد کلی مشترک
      تحوة کدنویسی مناسب

## Slide 7: VHDL
کاربردها:
  درستی‌سنجی
    محیط درستی‌سنجی: testbench
    عناصر اصلی:
      طرح مورد آزمون
      تولید و اِعمال بردارهای ورودی
      مشاهده و تحلیل خروجی‌ها

## Slide 8: VHDL
کاربردها:
  درستی‌سنجی
    تولید بردارهای ورودی:
      تصادفی
      انتخاب هوشمندانه
      الگوریتم‌های تولید خودکار بردارهای آزمون (ATPG)
    نیاز به توصیف با کد VHDL
      برنامه‌نویسی روالی
      خواندن از فایل

## Slide 9: VHDL
  مثال:
    سخت‌افزار محاسبة (x2 + y2)1/2
    مقایسه با نتیجة رفتاری
...
1 L1 : L_MODULE(X,Y,L);
⋮
11 LL : process (⋯)
12 begin
13 for X in 0 to 63 loop
14 for Y in 0 to 63 loop
15 begin
16 L_BEHAVE := (X**2 + Y**2)**0.5;
17 if(L != L_BEHAVE)
18 ERROR_SIG <= ’1’;
19 end if;
20 end for;
21 end for;
22 end process LL;
...

## Slide 10: سطوح تجرید (Levels of Abstraction)
رفتاری:
    توصیف عملکرد مطلوب (الگوریتمی)
    بدون پرداختن به مدار
    همة امکانات VHDL

## Slide 11: سطوح تجرید
Not synthesizable