## Slide 1: تراشه ها ي منطقي برنامه پذ ير

## Slide 2: مقايسه FPLD و ASIC
گزینه‌های تولید محصول دیجیتال با کاربرد خاص:
  طراحی ASIC و ارسال به کارخانه ساخت تراشه
  طراحی FPLD و خرید تراشه

## Slide 3: مقايسه FPLD و ASIC
زمان طراحی و پیاده‌سازی:
  ASIC:
    طراحی و و شبيه سازي با ابزارها: چند هفته و ماه
    پیاده‌سازی: چند ماه
  FPLD:
    طراحی و و شبيه سازي با ابزارها: چند روز و هفته
    پیاده‌سازی: چند ثانیه و دقیقه
نتیجه:
  برای کاربردهای رقابتی: FPLD

## Slide 4: مقايسه FPLD و ASIC
سرعت کار مدار:
  FPLD:
    سوییچ‌های قابل برنامه‌ریزی
    سیم‌های بیش از لزوم
    مدارهای برنامه‌پذیر
در گذشته:
  10 برابر کندتر از ASIC
اکنون:
  3 تا 4 برابر

## Slide 5: مقايسه FPLD و ASIC
مساحت (چگالی) مدار: مقدار مدار منطقی در واحد سطح
  FPLD:
    سوییچ‌های قابل برنامه‌ریزی
    مدارهای برنامه‌پذیر
    حافظة نگهداری برنامه
  20 تا 40 برابر ASIC

## Slide 6: مقايسه FPLD و ASIC
توان مصرفی:
  FPLD:
    حافظة نگهداری برنامه
    سوییچ‌های قابل برنامه‌ریزی
    سیم‌های بیش از لزوم
    مدارهای برنامه‌پذیر
  حدود 10 برابر مصرف بیشتر از ASIC
نتیجه:
  کاربردهای باتری‌دار و همراه: ASIC بهتر

## Slide 7: مقايسه FPLD و ASIC
ساخت نمونه اولیه محصول:
  برای تست و ارزیابی محصول (تراشه در کنار سایر بخش‌ها)
  ASIC:
    چند ماه (اگر کار نکند یا بد کار کند، دوباره و چندباره)
  FPLD:
    به سرعت در آزمایشگاه (یا حداکثر پس از چند روز برای آماده شدن بورد)
    هزینه کم تکرار
نتیجه:
  حتی در کاربردهای حساس به توان و سرعت، مرحلة نمونه‌سازی با FPLD

## Slide 8: مقايسه FPLD و ASIC
هزینة آزمون:
    فرق آزمون (test) با درستی‌سنجی (verification)
  ASIC:
    به ازای هر طرح، تست همة تراشه‌ها
    به ازای هر طرح، آزمون‌پذیر کردن
  FPLD:
    همة تراشه‌ها تست شده‌اند

## Slide 9: مقايسه FPLD و ASIC
هزینة مهندسی غیرتکراری: مستقل از تعداد تراشه
  ASIC:
    طراحی و درستی‌سنجی
    سیلیکون مصرفی
    ساخت نقاب‌های چینش
    بسته‌بندی
    آزمون
  FPLD:
    طراحی و درستی‌سنجی
نتیجه:
  برای تعداد کم (تا چند هزار)، ASIC بسیار گران